### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

### ДЛЯ СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

### Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника подготовлена на основе СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», содержащего отраслевую типовую инструкцию по охране труда - ТИ 130-2002, с учетом требований действующих законодательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в Приложении 1 и предназначена для слесаря-сантехника при выполнении им работ  согласно профессии и квалификации.

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

### 1.1 Для выполнения обязанностей слесаря-сантехника, занятого на работах  по ремонту и обслуживанию канализационных и водопроводных систем и  сооружений могут быть приняты лица не моложе  18-летнего возраста, прошедшие:

### вводный инструктаж;

### инструктаж по пожарной безопасности;

### первичный инструктаж на рабочем месте;

### обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);

### инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

### 1.2. Слесарь-сантехник  должен проходить:

### повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

### стажировку;

### внеплановый и целевой инструктажи:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым   предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

### диспансерный медицинский осмотр.

### 1.3. Слесарь-сантехник  обязан:

### соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

### соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

### соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

### использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

### 1.4. Слесарь-сантехник должен:

### уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

### знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств  пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

### выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;

### во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

### содержать рабочее место в чистоте и порядке.

### 1.5. Слесарь-сантехник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

### 1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха, приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

### 1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

### отключить оборудование;

### сообщить в пожарную охрану и администрации;

### приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

### При угрозе жизни - покинуть помещение.

### 1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

### 1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

### 1.10. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды и специальной обуви и других средств индивидуальной защиты слесарь-сантехник в своей работе должен использовать следующие СИЗ:

### костюм брезентовый - срок носки 18 месяцев,

### сапоги резиновые - 12 месяцев,

### рукавицы комбинированные - 2 месяца,

### перчатки резиновые - дежурные,

### противогаз шланговый - дежурный.

### На наружных работах зимой дополнительно:

### куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке - 30 месяцев,

### брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке - 30 месяцев.

### Хранить специальную одежду и обувь следует в шкафах, а теплую спецодежду в летний период года сдавать для хранения на склад. Всю спецодежду и обувь следует подвергать в  установленном порядке сушке и сдавать в стирку и ремонт.

### 1.11. Основными опасными  производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:

### неисправный слесарный инструмент;

### лестницы и скобы для подъема и спуска в колодец;

### применяющиеся случайные предметы для открывания  крышек  люков колодцев;

### электроток при повреждении электросетей при выполнении земляных работ по вскрытию  трубопроводов  канализационно-водопроводной сети;

### падающие случайные предметы,  заготовки деталей и инструменты;

### огнеопасные и газовоздушные смеси и отравляющие вещества (метан, светильный газ,  сероводород, сернистый ангидрид, аммиак, хлор и др.);

### неисправность инструмента и оборудования для заготовки труб, сгонов, муфт и других деталей, отсутствие у слесаря предохранительных и защитных средств, плохое освещение и загроможденность рабочего места.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

### 2.1. Слесарь-сантехник должен знать, что производство работ по ремонту, осмотру и профилактике канализационных и водопроводных колодцев, ям, емкостей и сооружений являются работами повышенной опасности, а поэтому они должны проводиться бригадой рабочих не менее 3-х человек после получения инструктажа по охране труда и наряда-допуска на производство работ.

### 2.2. Перед производством работ в колодцах слесарь должен надеть исправную спецодежду и обувь, защитную каску, а также получить предохранительные пояса с веревкой,  которая по длине должна на 2 метра быть длиннее глубины колодца, по всей длине на расстоянии 250-300 мм иметь узлы и проверена на разрыв нагрузкой 200 кг, получить газоанализаторы или индикаторы газа, аккумуляторный фонарь напряжением 12 Вольт, ручной вентилятор, ограждения, плакаты установленного образца,  крючки и ломы для открывания крышек и люков колодцев, ведра, инструмент. Все полученные средства для работы должны быть  проверены на их  исправность.

### 2.3. Установить у открытых колодцев, ям необходимые ограждения, предупредительные плакаты и дорожные знаки. В темное время суток на стойках сигнальных знаков вывесить фонари с линзами красного цвета.

### 2.4. Проверить в колодце исправность скоб или лестницы, за 6-8 часов до начала работы открыть крышки люков двух соседних и рабочего колодцев для их проветривания.

### 2.5. Принять меры к отключению подводящих к канализационным устройствам трубопроводов и вывесить в местах отключения плакаты с надписью: «Не включать - работают люди!»

### 2.6. При помощи газоанализатора или индикатора газа  проверить и убедиться в том, что на дне колодца газы отсутствуют (метан, углекислый, сернистый и др. газы).

### 2.7. Подготовить инструмент, а также заготовки труб, сгонов, муфт, необходимых для проведения работы.

### 2.8. Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности:

### 2.9. Рукоятки ручного инструмента должны быть гладкими и иметь овальную форму, напильники, рашпили и т.д. с заостренным рабочим концом должны быть закреплены в ровной, гладко зачищенной рукоятке, стянутой с обоих концов металлическими бандажными кольцами, зубила, крейцмессели не должны иметь повреждений на рабочей части в виде острых ребер в местах захвата рукой, трещин и заусенцев в затылочной части, применяемые гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек. Не разрешается удлинять гаечные ключи путем насадки газовых труб или надставки второго ключа,  верстачные тиски должны быть со строго параллельными губками и  укомплектованы прокладками из мягкого металла (меди, латуни и т.д.).

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

### 3.1. При работе на заточном станке по заготовке и обработке труб, сгонов, муфт и т.д. следить за тем, чтобы расстояние между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга было не более 3 мм, станок должен быть оборудован защитным экраном.

### 3.2. Монтаж и обслуживание труб и приборов санитарно-технических систем на высоте более 1,5 метра разрешается с лесов и подмостей, установленных на прочную основу. Устанавливать подмости на случайные опоры (бочки, кирпичи, трубы, нагревательные приборы и т.д.) не разрешается. После монтажа и ремонта систем проверить плотность резьбовых и болтовых соединений.

### 3.3. При производстве работ совместно с электросварщиком, слесарю необходимо надеть защитные средства (очки темного цвета, рукавицы).

### 3.4. Заготовки труб и другие изделия следует укладывать так, чтобы они не загромождали проходы и не мешали работе.

### 3.5. Работа в колодцах, ямах должна производиться бригадой слесарей из 3-х человек, один из которых находится внутри колодца, другой на поверхности, а третий должен выполнять работу наблюдающего за работником, находящимся внутри колодца и в случае плохого его состояния оказать необходимую помощь. Занимать наблюдающего какой-либо работой до того, как рабочий, находящийся в колодце, емкости, сооружении не выйдет на поверхность, запрещается.

### 3.6. Опускать в колодец и поднимать из него какие-либо предметы, инструмент, строительные материалы следует в ведре с применением веревки, троса. Рабочий, находящийся в это время в колодце, должен отойти в сторону. Все инструменты и другие предметы должны быть убраны от люков колодца.

### 3.7. Во время работы в колодце или канале, индикатор газа, по которому определяется наличие газа, должен находиться около рабочего у входящей трубы и в случае поступления в колодец газа, работу следует прекратить, а рабочему подняться на поверхность.

### 3.8. Освещение места работы должно производиться аккумуляторными фонарями или переносными лампами напряжением не выше 12 Вольт. Лампа должна быть защищена металлической сеткой.

### 3.9. При работах внутри сети канализации запрещается пользоваться открытым огнем, курить, применять спички, зажигалки и т.п. Все это может привести к взрыву.

### 3.10. В тех случаях, когда необходимо производить работу, а газ из колодца по каким-либо причинам не может быть полностью удален или идет его поступление, слесарь должен производить работу в колодце в изолирующем противогазе со шлангом, выходящим на поверхность колодца (камеры). Продолжительность работы в этом случае без перерыва не должна превышать более 10 минут.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

### 4.1. При возникновении аварийных и других ситуаций (внезапное появление газа в колодце, сильный дождь, признаки слабости у рабочего и т.п.) работа в колодце должна быть прекращена, а рабочий немедленно поднят на поверхность, в случае потери сознания ему должна быть оказана медицинская помощь.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

### 5.1. Привести в порядок рабочее место, закрыть люк канализационного колодца, ямы, снять ограждения и предупреждающие знаки.

### 5.2. Убрать  инструмент и все приспособления в отведенное для них место.

### 5.3. Снять  спецодежду  и обувь, убрать в отведенное для них место.

### 5.4. Вымыть лицо и руки водой с мылом или,  при необходимости, принять душ.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда | для слесаря-сантехника |
| --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |

Источник: Инструкция по Охране Труда .РФ